## Slide 1
遥控器
MCU
(CC2538)
拨码开关（收发配对）
2.4G天线
(内置)
稳压芯片
(RT9193-3.0)
充电管理芯片
(TP4056)
3.7V锂电池
(2500mah)
USB充电接口
14路开关控制按键
唤醒按键(KEY)
19路输入反馈LED

## Slide 2
遥控器
MCU
(CC2530)
18650锂电池
(1000mAH)
矩阵键盘
2.4G天线
(板载)
IO扩展芯片
序号1-19反馈输入指示灯
拨码开关（收发配对）

## Slide 3
Zigbee水位仪
MCU
(CC2530)
CR2450*4
(520mAH*4)
超声波水位检测传感器
(ME007-ULS)
2.4G天线
(板载)
系统LED
(预留)

## Slide 4
接收板
MCU
(CC2530)
2.4G天线
(外置)
稳压芯片
(RT9193-3.0)
24V电源输入
14路开关量控制
系统LED
19路反馈输入
拨码开关（收发配对）

## Slide 5
光感无线IOT系统
报文解析接口
设备控制接口
控制终端1
后台服务器
GPRS/WIFI
控制终端2
...
控制终端n
MySQL数据库
调用接口
控制终端
将数据解析结果存入数据库
手机APP
4G/WIFI
调用数据库数据
报文解析接口
设备控制接口

## Slide 6
水
入水口
主控电池盒CR2450*4
固定螺丝孔
工作指示灯
防水超声波探头
安装悬臂及走线
(不锈钢方条)
水池
出水口
空仓（最大量程）
检测有效区（最大水位）
盲区
水位仪安装说明

## Slide 7
水
入水口
漂浮式
超声波水位仪
水池
出水口
空仓（最大量程）
检测有效区（最大水位）
盲区
水位仪安装说明
水位仪投入口
超声波探头
纽扣电池
防水空心外壳
8°
8°
0°

## Slide 8
水
入水口
漂浮式
红外水位仪
水池
出水口
空仓（最大量程）
检测有效区（最大水位）
水位仪安装说明
水位仪投入口
Zigbee天线
红外探头
PVC浮球
干电池

## Slide 9
PVC浮球直径8CM,
浮力130g
Zigbee板载天线
红外探头
电路板
7号干电池
7号干电池

## Slide 10
水
入水口
沉底式
压感水位仪
水池
出水口
空仓（最大量程）
检测有效区（最大水位）
盲区
水位仪安装说明
水位仪投入口
纽扣电池
压力传感器
防水外壳
杂物隔离支架

## Slide 11
通用网关
220V插座孔
220V插头
工作指示灯
通用网关安装说明
通用网关
插入插孔

## Slide 12
一楼(空旷地面)
水位仪
通用网关
负三楼
负二楼
负一楼
消防水池
zigbee中继器
…….
高层楼面
楼层设备安装说明